## Slide 1: 第二十一章 信息的传递 第1节 现代顺风耳——电话
人教版 物理 九年级 下册

## Slide 2
从古到今人们是怎样传递信息的？
古代方法有：
狼烟报警、
飞鸽传书、
快马传书、
旗语等。
政府配置的驿站、民间代捎书信；以特殊声音，如钟声、鼓声、鞭炮声等传递信息；以灯光、火光，如孔明灯、烽火等传递信息。

## Slide 3
现代传递信息方式：
有线通信：电话、电报、电视。 无线通信：收音机、对讲机。 数字化通信：互联网、数字电视。 纸张通信：书信、报纸。

## Slide 4
1. 了解电话是如何把声音传递到远方的；了解电话交换机的用处；了解模拟通信和数字通信的基本区别。
2. 通过讲述贝尔发明电话的过程，激发学生不怕困难、积极探索的精神；了解技术改革对人类社会发展的作用，提高学生的学习兴趣。

## Slide 5
1876年贝尔发明了电话
1892年，贝尔在纽约至芝加哥的电话开通仪式上
知识点 1
电流把信息传到远方

## Slide 6
最简单的电话由话筒和听筒组成。为了完成通话，话筒和听筒间要连上一对电话线。
话筒把声音转换成变化的电流，
电流沿着导线把信息传到远方。在另一端，电流使听筒的膜片振动，携带信息的电流又把电流转换成声音。
电话的组成及作用

## Slide 7
听筒
话筒
永磁体、线圈
薄铁膜片
碳粒
膜片
金属盒
话筒：当对着话筒说话时，由于声音的振动，膜片时紧时松地压迫碳粒，它们的电阻随之发生改变，流过碳粒的电流就会相应改变，于是形成了随声音变化的电流信号。
听筒：听筒内有一个电磁铁，电磁铁吸引一块薄铁膜片。由于线圈中电流不断变化，电磁铁的膜片的作用也随之变化，使膜片振动，在空气中形成声波。这样就可以听到对方的讲话了。
话筒和听筒工作原理

## Slide 8
提高线路的利用率
电子计算机程序控制
电话交换机
（发展史）
手工操作
自动控制
电磁继电器控制
话务员
知识点 2
电话交换机
点击图片播放实验视频

## Slide 9
程控电话交换机和操作台

## Slide 10
3.有5部电话机，若要两两相互通话，至少需要_______条电话线，但是现实中都采用_____________来解决电话线过多的问题，提高线路的利用率。
10
电话交换机
1.电话机里的碳粒和膜片相当于（ ）
A．开关 B．变阻器 C．电磁继电器 D．电磁铁
B
2.电话机中听筒的作用是 （ ）
A．使电流直接转变为声音
B．将声音转变为电阻
C．利用磁场对电流的作用，使膜片发生振动而产生声音
D．碳粒电阻随声音强弱变化，使电流随声音强弱变化
C

## Slide 11
电话信号分为模拟信号和数字信号两种。
（1）模拟信号： 以电话信号为例，在话筒将声音转换成信号电流时，电流的频率、振幅变化的情况跟声音的频率、振幅变化的情况完全一样。这种电流传递的信号叫做模拟信号。
模拟通信:
使用模拟信号的通信方式。
知识点 3
模拟通信和数字通信

## Slide 12
（2）数字信号
以电报信号为例，用点“ · ”和画“—” 的组合代表各种数字，一定的数字组合代表一个汉字。
1 ·－－－－ A ·－
2 ··－－－ B －···
3 ···－－ C －·－·
4 ····－ D －··
5 ····· E ·
…… ……
发声、发光的长短，电压、电流的有无，数字0和1，磁体的N、S极等不同符号信息都可组成数字信号。

## Slide 13
模拟通信的缺点：
易受干扰
放大失真
形成噪音
数字通信的优点：
信号失真小
便于存储
传输数据处理简便
（3）比较两种信号传输的优缺点：
（2）数字信号通信除了传输语音信号，还能传输文字、图片（2G信号）。
（1）模拟信号通信只能用来传输语音信号（1G信号）。
模拟信号和数字信号的传输

## Slide 14
4._________信号在长距离传输和多次加工、放大的过程中，信号电流的波形会改变，导致声音、图像的失真，严重时会通信中断。________信号只包含两种不同的状态，形式简单，抗干扰能力特别强。
模拟
数字
5.下列信号中不属于数字信号的是 （ ）
A．古代，士兵们常在“烽火台”上点起烟火，向远处的同伴
传递敌人来犯的消息
B．电话机把说话声音变为电信号传给电话交换机
C．汉字电报码
D．海员举起的红色小旗或蓝色小旗向对方船只表示的信息
B

## Slide 15
1.下列关于电话的说法不正确的是（ ）
A．电话是人们传递信息的一种手段
B．电话的发明，让人们冲破空间和时间的阻隔，实现互通信
息的美好愿望
C．电话是科学家贝尔发明的
D．电话的话筒里一定有一个装着炭粒的盒子
基础巩固题
D

## Slide 16
2.关于电话的工作过程，下列说法中不正确的是（ ）
A．话筒利用电磁感应现象，把机械能转化为电能
B．听筒利用通电导体在磁场中受力运动，把电能转化为机械能
C．话筒把声信息直接传递到听筒引起听觉的反应
D．听筒把电信息还原成声信息
C
基础巩固题

## Slide 17
3.下列不是现代通信采用数字通信的原因的是（ ）
A．模拟信号传输不方便
B．模拟信号容易丢失信息
C．模拟信号容易失真
D．模拟信号保密性差
基础巩固题
A

## Slide 18
数字通信是一种即现代又古老的通信方式，现代电话已经全部采用数字信号进行处理，若用“0”和“1”代表“开”和“关”这两个动作，组成一个数字信号，可以表达一句话。例如：“我相信你能行”的数字信号为“0、01、1、10、00”。
请参照此代码和上述例子，用另一组信号表达你想说的一句话：______________，其数字信号为_________________。
你相信我能行
1、01、0、10、00
开关动作 | 开 | 关 | 开、关 | 开、开 | 关、开
表示数字 | 0 | 1 | 0、1 | 0、0 | 1、0
中文意义 | 我 | 你 | 相信 | 行 | 能
能力提升题

## Slide 19
1.最简单的电话是由__________和__________组成的。
2.话筒是将 信号变成 信号，
听筒是将 信号变成 信号。
话筒 听筒
声 电
电 声
提高线路的利用率
3.电话交换机的作用： 。
4.电话信号分 和 两种。
模拟信号
数字信号

## Slide 20
作业
内容
教材作业
完成课后“动手动脑学物理”练习
自主安排
配套练习册练习

## Slide 21
七彩课堂 伴你成长